ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I.      Дървени носещи конструкции

1.	Видове дървен строителен материал

Дървеният материал се произвежда съгласно изискванията на следните стандарти:

БДС 427-90 - Материали    фасонирани    от иглолистни дървени    видове. Греди,

бичмета, летви

БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървени видове. Греди, бичмета,

летви

БДС 16186-85 -Дъски от широколистни дървени видове

БДС ! 7097-85 - Дъски от иглолистни дървени видове

БДС 384-76 - Шперплат

БДС 1012-72 Мертеци

БДС 1568-73 Греди обли от широколистни дървесни видове

2.	Изработване на дървени конструкции

Антисептичната обработка на дървесината се извършва с материали, указани в:

БДС 1971-74 - Материали дървени. Изисквания и методи за импрегниране с креозотно

масло.

На   антисептиране   следва   да   се     прилагат   само     окончателно     изработени     и

подготвени за монтиране дървени елементи.        Особено внимателно трябва да се

провежда антисептирането на зарезки, снаждания, възлови и други съединения на

дървени носещи конструкции.

Огнезащитната обработка на дървените носещи конструкции се свежда предимно до

конструктивни мерки, а в някои случаи се прилагат и химически средства.

Във всички случаи при работа с антисептични  и  противозапалителни химически

материали трябва да се спазват указанията за охрана на труда.

Видът, качеството на материала, размерът и броят на разните видове съединителни

средства трябва да бъдат точно указани в работните чертежи.

3.	Монтаж на дървени носещи конструкции.

Устойчивостта на окончателно поставената на място конструкция се осигурява незабавно чрез предвидените в проекта постоянни връзки за пространствено укрепяване или чрез временни монтажни връзки.

4.	Контрол на изпълнението

Скритите работи подлежат на междинно приемане, за което се съставя акт. Такива

cа:

-  работи по изготвянето на дървените носещи конструкции или на техните елементи, които в процеса на изпълнението се закриват от други работи по конструкцията

- работи   по   предпазването   на  дървени   носещи   конструкции   срещу   загниване   и
дърворазрушаващи насекоми

- работи по предпазването на дървени носещи конструкции от горене!

II.    Облицовъчни работи

Облицовките  се изпълняват  предимно отдолу нагоре.  При  външните облицовки трябва  да  са  завършени   изолациите   и   да  е   изпълнен   цокълът  на  сградата. Вътрешните и външните облицовки се изпълняват след завършване на мазилките. Преди започване на облицовката се прави проверка, съставя се акт за скрити работи, като се отбелязва:

- вида на основата, размера на неравностите, вертикалните и хоризонталните отклонения

- наличието на соли (избивания) или други петна от боя, битум и др.

- пукнатини (направление, характер, размери и др.)

- наличие на гладки и непригодни за облицоване плоскости

- влажни или мокри петна и участъци

- омаслени площи

- замръзнали или повредени от мраз участъци

- наличие на гипсови части и мазилки по основата

1,	Материали:

БДС 9-85 - Плочи фаянсови облицовъчни.

БДС 13567-76 - Плочки за вътрешни облицовки.

БДС 8636-77 - Плочки за външни облицовки.

БДС 217-77 - Плочки теракот.

ОН 3368040-81 - Облицовъчни плочи от естествен камък.

ОН 0568823-77 - Стъклени облицовъчни плочки.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

2.	Приемане на облицовките.

При приемане на облицовките се изисква следното:

- Геометричните размери на отделните полета да отговарят на дадените в проекта.

- Материалите, използвани за облицовките да отговарят на изискванията на проекта и
съответните БДС или ОН.

- Повърхностите,  облицовани  с  изкуствени   плочи  да  имат еднакъв  цвят,  а  при
естествените каменни плочи да има постепенен преход в нюансите на отделните
плоскости, съгласно еталона.

- Хоризонталните и вертикални фуги да са еднотипни, еднакви по размер и (или) да
отговарят на проекта.   Разширителните фуги между полетата, както и температурните
фуги на конструкцията да са изпълнени според детайла на проекта и РПОИС.

- Облицованите повърхности да нямат пукнатини, петна, следи от разтвор, избивания от
водоразтворими или други соли и др.дефекти.

При залепените облицовки се прави проверка на сцеплението с основата чрез прочукване. Не се допускат незалепени участъци или плочи.

При   приемане   на   облицовките   се   изисква   пълна  документация   (лабораторки протоколи, удостоверения за материалите, актове и др.) за доказване качествата на (основата, на използваните материали, марката на разтворите и други.

III. Хидроизолации и пароизолации    1 .Материали

Материалите,    изделията    и    полуфабрикатите,    предназначени    за    изпълнение    на хидроизолации    и    пароизолации   да   отговарят   на   изискванията   на   съответните стандартизационни документи БДС 381 1-59 - Препарат хидроизолационен.

1БДС 6315-84 - Мушама битумна хидроизолационна с основа стъклен воал БДС 8264-84 - Мушама хидроизолационна с основа конопена тъкан БДС ЕN 534:2002 Вълнообразни битумни плочи

Замяната на предвидените в проекта материали се допуска само  при  съгласие на проектанта и инвеститора.

2.	Контрол върху качеството на материалите.

Контролът върху качеството на доставените материали, изделия и полуфабрикати за изпълнение на хидроизолации и пароизолации се провежда по установения ред в съответствие с изискванията на входящ контрол по БДС 2001-82 и методиките на съответните стандартизационни документи от упълномощена лаборатория. Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати за хидроизолации и пароизолации се доказва със свидетелство за качество от производителя. В случаите, когато такова липсва или има съмнение относно качеството на доставените материали, полуфабрикати и изделия (намокряне, замърсяване, престояване, неправилен транспорт и съхранение) проверката на качествата им се извършва от упълномощена лаборатория.

3.	Приемане на покрития на покриви.

Приемането на покривните покрития се извършва както в отделните етапи на съответния

вид работа (междинно приемане) с акт за скрити работи, така и след окончателното и м

завършване.

На приемане с акт за скрити работи подлежи основата, върху която се полага покритието

на покрива като се проверява:

- наклона на скатовете и улами,

- равността на основата,

- дебелината на циментовата замазка,

- разстоянието между ребрата или дъските.

При окончателното приемане на покритие на покриви се проверява:

- видът и показателите на използваните материали, изделия и полуфабрикати, съгласно
предписанията в проекта и изискванията на тези правила,

- свидетелствата    за    качеството    на    материалите    и    изделията,    предадени    от
производителите и протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива,

- констативните актове за скрити работи на отделните етапи на съответния вид работи,

- изпълнението на детайлите в съответствие с проекта (била, капандури, комини, улами
идр.)

- застъпването на материалите за покрития с тенекеджийските работи (улами, олуци,
поли на олуци, обшивки и др.)

- закрепването и подреждането на материалите за покрития на покриви към основата -
отговарят ли закрепващите средства на изискванията,

- целостта на покритието след изпълнението на гръмоотводната инсталация, антените,
вентилаторите и рекламите, монтирани върху покрива,

- наклонът на скатовете и олуците,

На приемане с констативни актове за скрити работи  подлежат следните етапи на хидроизолациите и пароизолациите от битумни мушами и каучукова мушама «гумизол»:

а) Основата като при това се проверява:

- равността на основата

- наклоните на скатовете и уламите

- широчината и запълването на фугите

- влажността на основата

- оформянето на циментовата замазка при детайлите

- видовете работи, които трябва да са завършени преди полагането на хидроизолацията и пароизолацията   (водоприемници,   тръби   за   пълнене   и    изпразване   на   басейни и резервоари, ламаринени компенсатори и др.)

б) Грунда върху циментовата замазка

в) Всеки        пласт        положена        мушама,        при        което       се        проверява:

-	плътността на залепването

- равността на залепения пласт

- широчината, плътността и разположението на застьпванията

- наличието на гънки, мехури, разкъсвания, пукнатини и пробиви

- изпълнението    на    хидроизолацията   при    детайлите    (бордове,    фуги,    комини,
технологични    и    инсталационни   тръбопроводи,    салници,    отдушници,   отвори   за
вентилатори, ламаринени въздухопроводи и др.)

- дебелината на слоя топло битумно лепило

г)	Всеки    отделен    слой    изолационна    замазка,    при    което    се    проверява:

-	дебелината на слоя

- наличието на наранявания от удари, мехури, свличания и пукнатини

- равността на слоя

При   окончателното  приемане   на  хидроизолациите   и   пароизолациите  от  битумни материали и каучукова мушама «гумизол» се проверява още и:

а)  равността на хидроизолацията и пароизолацията

б) наличието на мехури, пукнатини , гънки, разкъсвания, свличания и незалепени участъци При окончателното приемане се представят следните документи:

- свидетелства за качеството на материалите, изделията и полуфабрикатите.

- протоколите от лабораторните изпитвания, ако има такива.

- констативни актове за скрити работи на отделните етапи на съответните видове

работи.

IV. ВЪТРЕШНИ ВК ИНСТАЛАЦИИ.

1.Водопроводни инсталации.

Водопроводните инсталации за студена и топла вода се изпълняват от поцинковани, пластмасови (от твърд поливенилхлорид), РРК. (полипропиленови) и ПЕВП (полиетилен висока плътност) тръби.

а).	Условия за използване на РРК и полиетиленови тръби.

Тръбите и фасонните части, от които ще се изгражда водопровода трябва да са

придружени с:

Санитарно разрешително от Министерството на здравеопазването.

Свидетелство от Комитет по стандартизация и метрология.

Писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Сертификат за качество от фирмата-производител.

Проспекти.

б).	Приемане на материалите от РРК и ПЕВП (полиетилен висока плътност) тръби.
Предписанията за приемане на гореописаните тръби и съответните фитинги се
съдържат в следните стандарти.

ОПМ 8074 - Размери.

8075 - Общи изисквания за качество. Изпитвания.

prEN 12201 -Част! и 2.

DIN8077, DIN 8078, DIN 16962, DIN 1988, DIN 4109.

в).	Съединения.

Частите на тръбните системи, изработени от РРК тръби и фитинги се съединя-

ват по метода "Муфено заваряване с топъл елемент'1. Тръбите се отрязват на

необходимата дължина, краищата се почистват и им се прави фаска 2x15°.

Загряващият елемент се затопля до 260°. Загряването на свързващите се части

трябва да започне след достигане на Т° 260° С.

Съединението трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с необходимата за това

професионална апаратура.

г).Изпитания.

Хидравличното изпитване на инсталации изпълнени от РРК тръби и части се извършва на два етапа.

г.1.	Предварително изпитване.

Налягането в готовата инсталация се повишава до 15 Ьаг, за времетраене 1ч, В първите 30 мин. системата се натоварва двукратно до 15 Ьаг. След нови 30 мин. се отчита спада на налягането, което не трябва д а е повече от 0.1 Ьаг /5 мин.

Хидравличното изпитание трябва да започне най-рано един час след изпълне-нието на последната муфена заварка.

г.2.	Основно изпитване.

Провежда се непосредствено след основното изпитване. Налягането в инсталацията се повишава до 1,5 пъти от работното, но не по-малко от 12 Ьаг за времетраене от 2 часа. Спадът на налягането за това време не трябва да е повече от 0.1 Ьаг/час за времетраенето на изпитанието.

д). Укрепване(закрепване).

При външни инсталации и такива, монтирани в инсталационни шахти, укрепването става

със скоби и опори за съответните тръби. В зависимост от диаметъра на тръбите и Т° на

транспортирания флуид в таблици и номограми

са дадени разстоянията между скобите(опорите).

Да се предвидят Ообразни компенсатори на линейните разширения и съответните

укрепвания.

2. Канализационни инсталации.

Канализационните инсталации се изпълняват от каменинови, РУС (твърд поливинилхлорид), ПЕВП тръби.

- При канализационни инсталации изпълнени от РУС и каменинови тръби да се спазват
БДС, ПИПСМР и действащите нормативи в РБългария.

- Условия за използване на ПЕВП тръби.

Тръбите и фасонните части от които ще се изгражда вътрешната канализация

трябва да са придружени с:

Санитарно разрешително от Министерството на здравеопазването.

Свидетелство от Комитета по стандартизация и метрология.

Писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустроството.

Сертификат за качество от фирмата-производител.

Проспекти.

V.   Столарски работи

1.   Материали

Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витрини, ламперии,

вградени   мебели   и   др.   Столарските   изделия   се   приготвят   в   специализирани

предприятия   извън   строителната   площадка,   като   на   площадката   се   извършва

сглобяване, монтиране и прогонване на изделията.

Столарските изделия от дървесина трябва да отговарят на следните стандарти:

БДС 1890:1979   Врати и прозорци дървени. Технически изисквания

БДС 1945:1985    Прозорци и балконски врати от дървесина. Типоразмери

БДС 4614:1988        Врати от дървесина вътрешни за жилищни и обществени сгради.

Класификация, размери

БДС 12300:1985   Врати от дървесина външни входни за жилищни и обществени сгради

БДС ЕN 949:2001 Прозорци, врати, въртящи се и ролетни, фасадни щори.

БДС ЕКУ 1627:2001 Прозорци, врати, капаци. Устойчивост срещу взлом. Изисквания

Столарските изделия от пластмаса трябва да отговарят на следните стандарти :

БДС ЕN 478:2002    Профили от непластифициран поливинилхлорид / РУС   - У / за

производство на врати  и прозорци. Външен вид след кондициониране . Метод за

изпитване.

БДС ЕN 479:2002    Профили от непластифициран поливинилхлорид / РУС - II / за

производство на врати и прозорци. Метод за определяне на топлинното свиване.

БДС ЕN 12207:2003 Прозорци и врати. Въздухонепроницаемост. Класификация .

БДС Е» 12208:2003 Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация .

БДС ЕN 12210:2003 Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация .

2.	Изпълнение

Всички столарски работи се изпълняват точно по размерите, дадени в спецификацията.

Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне, затваряне и

задържане на крилата, както и уплътняването между прозорците и зидарията на отвора

трябва да отговарят на изискванията на действуващите стандарти.

Прозорците и балконските врати се монтират преди изпълнението на мазилките, като при

наличие на зъби в зидарията предварително се подмазва с варов разтвор частта от стената,

върху която ляга щокът.

Крилата на вратите и прозорците трябва да лежат в една равнина.

При изпълнението на столарските работи се предвиждат две прогонки : първата - след

монтажа на съответния елемент, а втората - след полагане на първия пласт боя и

остъкляването.

3.	Приемане

За столарските работи се съставят два констативни акта :

а/ в предприятието производител

б/ на обекта след завършване на монтажа

Прозорците, вратите, витрините и др. се приемат по брой, вид и размери.

VI.Тенекеджийски работи

Тенекеджийските работи са: обшивки на покриви, корнизи, калкани, капандури, комини, табакери, шедове и други покривни надстройки, улами и подпрозоречни прагове, водосточни тръби, олуци, казанчета и други.

1.	Материали:

Материалите,    предназначени    за    изпълнение    на    тенекеджийските    работи    да

отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи:

БДС    4543-82    -    Ламарина    студеновалцувана,    покалаена    (бяла),    лакирана    и

листолакирана

БДС 5176-75 -Ламарина черна. Студеновалцувана.

БДС 4626-87 -Листове стоманени горещопоцинковани.

БДС 13726-76 - Стомана листова вълнообразна.

2.	Приемане на тенекеджийските работи:

Не се допуска приемането на тенекеджийски работи:

- Ламарината,  на които е закрепена с такива скрепителни  средства или  е в
контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.

- Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в
проекта и не е изпълнена съответна изолация

При окончателното приемане се представя документация, с която се удостоверява съответствието на вложените материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на проекта, РПОИС, съответните нормативни документи и технологии за изпълнение, както и за антикорозионна защита (включително и актове за скрити работи).

VII. Подови настилки
1.    Материали.

Материалите, изделията и полуфабрикатите за изпълнение на подовите настилки и всички

добавки   към   тях   да   отговарят   на   изискванията   на   проекта   и   на   съответните

стандартизационни документи:

БДС 217-87 - Плочки керамични за подови настилки

БДС 2968-74 - Плочи мозаечни

БДС 4429-61 - Ксилолит за подови настилки

БДС 1206-73 - Хераклит (плочи)

БДС 22-75 - Детайли за паркет от масивна дървесина

БДС 4578-75	Плочки киселиноустойчиви

БДС 7061-74Дъски, обработени за подове (дюшеме). Технически изисквания

БДС ЕN  13226:2003Подово покритие от дървесина. Елементи на паркет от масивна

дървесина с нутове и/или пера

БДС ЕN 13227:2003Подово покритие от дървесина. Продукти от ламиниран паркет от

масивна дървесина

БДС 7693-80Настилка подова каучукова

БДС 9401-84Изделие руловидно пластмасово с подложка за подови покритие

БДС ЕN 548:2000Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и декоративен

линолеум

БДС ЕМ 651:2000Еластични подови покрития. Подови покрития от поливинилхлорид с

порест слой.

БДС ЕN 12104:2001Еластични подови покрития. Подови плочи от корк. Изисквания

БДС ЕN 12199:2000Еластични подови покрития. Изисквания за хомогенни и хетерогенни

релефни каучукови подови покрития

БДС ЕN 12706:2003Лепила. Методи за изпитване на хидравлично свързващи замазки за

под и/или саморазливни компаунди. Определяне на характеристиките при течене

Вносните материали, изделия и полуфабрикати трябва да отговарят на изискванията

на съответните стандартизационни документи в страната производител,  което е

гарантирано с удостоверение за качество и е прието от проектанта.

Входящият контрол върху качеството на доставените на обекта материали, изделия и

полуфабрикати за подови настилки се провежда в съответствие с изискванията на БДС

20.01.82г.

Материалите (изделията, полуфабрикатите) в случаите, когато не са придружени с

удостоверение за качеството, когато има съмнение за влошаване на качеството им

вследствие на неправилен транспорт и съхранение или продължително престояване, и

когато гаранционният им срок е изтекъл, трябва да бъдат проверени от упълномощена

лаборатория.

2.  Контрол по време на изпълнението на подовите настилки

Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки

включва проверка на основата и на междинните пластове за:

- Отклонението от проектната равнина

- Наклоните към сифони, канали, улами и събирателни шахти

- Дебелината на бетонната основа и изравнителните, заглаждащите и водоизолиращите
пластове

- Радиуса на закръглението на заглаждащия пласт на местата на пресичане на подов&та
настилка с вертикални и наклонени повърхности (със стени, колони, фундаменти под
технологични съоръжения, улами, открити канапи и шахти)

- Якостта на натиск (с изготвяне по безразрушителни методи или по лабораторни
протоколи)

- Влажността

- Неравностите на повърхността (издатини и вдлъбнатини)

- Наличността на пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали места

- Чистотата (налепи от строителни разтвори и отпадъци, маслени петна, прах и други
замърсявания)

- Изпълнението на деформационните фуги

- Изпълнението на монтажните и инсталационните работи, които трябва да бъдат
завършени    преди    полагането    на    настилката    (монтиране    на    сифоните    и    на
преминаващите през подовата конструкция и през и под настилката тръби и други
съоръжения)

>	При    настилки    от   плочи    и   тухли,   положени    на   циментно-пясъчен    или
киселиноустойчив разтвор, на който фугите се допълват с битумен или полимерен

кит - дълбочината и чистотата на празните фуги между плочите и тухлите, влажността на разтвора във фугите й и обработването на киселиноустойчивия разтвор с разтвор от солна киселина.

За случаите на настилки върху земна основа, освен посочените по-горе се проверяват още и:

- Нивото на земната основа

- Видът и дебелината на уплътнения пласт от почвата

- Носимоспособността на уплътнения почвен пласт
3.   Изисквания към завършените подови настилки

3.1.	При    настилки    от    меки    листови,    плочкови    и    килимоподобни    подови
покрития се изисква

- Первазите да са прихванати към стените здраво и плътно и да стъпват плътно
върху краищата на подовото покритие

- Поводите покрития да бъдат равномерно оцветени по цялата повърхност, ла
има съвпадение на рисунките, да няма петна, впадини и мехури, при изцяло залепените
към основата подови покрития не трябва да се забелязват незалепени участъци, а
при частично залепените и свободно положените — да няма гънки и други деформации.

- Всички снаждания, включително и заварените, да са достатъчно здрави и плътни
и да създават впечатление за монолитност на подовото покритие.

При листови и килимоподобни покрития дължината на платната трябва да бъде успоредна на посоката на падащата светлина и на интензивното движение.

Снажданията между отделните платна трябва да попаднат в онази част на пода, която е най-отдалечена от входните врати и прозорци. В едно жилищно помещение не се допускат повече от две снаждания напречно на дължината на платната.

3.2.	Паркетните  настилки  трябва  да  са обработени   съгласно  изискванията  на
проекта.

Паркетът трябва да е от един вид дървесина и фигурите, които образуват дъсчиците, да съответстват на проекта. Не се допускат участъци с незалепен към заглаждащия пласт или незакован към дъсчената основа паркет, не се допускат на повърхността цветни дефекти, презиране на лепило във фугите и главички на пирони.

3.3.	На   повърхността   на   настилките   от   бетон,   циментно-пясъчните   замазки   и
мозайките не се допускат пукнатини, отслоявания, очукани, ронещи се и замръзнали
места.

Не се допускат участъци, които не са свързани с бетонната основа.

Видът на мозаичния лицев пласт, марката на мозаичната смес, размерите на мозаичните

камъчета и цветът и подреждането на фигурите трябва да съответстват на проекта.

3.4.	На повърхността на настилките с лицев  пласт от плочи  и тухли,  положени
на циментно-пясъчен разтвор, киселиноустойчив разтвор, битумен или полимерен кит
не се допускат:

- Пукнатини,   отчупени   ръбове   и   ъгли   от   плочите   (тухлите),   участъци   с
незапълнени с разтвор или кит фуги, замърсявания на повърхността с разтвор или
кит.

- Участъци с незалепен към основата лицев пласт на настилката (установява се
чрез почукване) и участъци с невтвърден във фугите кит.

3.5.	На повърхността на настилките от лят асфалтобетон не се допускат:

- Пукнатини, язви, неуплътнени и слаби, ронещи се места.

- Участъци   от асфалтобетонните   настилки,   несвързани   с   бетонната основа  или
с водоизолиращия пласт от битумна мушама (проверява се с почукване).

3.6На повърхността на настилките от полимер-бетон не се допускат:

Пукнатини,     участъци     с     неуплътнен     полимер-бетон,     участъци     непокрити
със запечатващ пласт и слаби, ронещи се места.

- Участъци с незалепен към основата настилка или с незалепени помежду си пластове
на многопластовите настилки.

л    Деформационни фуги в настилките, незапълнени с деформируем кит.

3.7.     На повърхността на паважните настилки  от дървен  паваж  и от каменни,

мозаични и керамични блокчета, плочи и тухли не се допускат замърсявания от

битум, циментно-пясъчен разтвор или полимерен кит и участъци с незапълнени фуги

между блокчетата (плочите, тухлите) или с невтвърден кит във фугите.

Настилките,   определени   като   електропроводими   или   антистатични,   трябва да

отговарят на изискванията на БДС 15969.

4.  Приемане на завършените подови настилки

При приемането на завършените подови настилки се проверяват следните документи и показатели:

- видът на подовата настилка и съответствието й с проекта

- съответствието   на   изпълнение   на  детайлите   с   проекта   (изпълнението   на
первазите, съединяването на подовата настилка със сифоните и с облицовките на
стени, канапи, улами и шахти, заустването на откритите канали, изпълнението около
преминаващи през    подовата    конструкция    и    настилката   отвори,    инсталации,
тръби   и   други съоръжения, снажданията на пластовете и др.)

- съответствието на настилката със съответните изисквания към нея

- удостоверенията   за   качество   на   вложените   материали   и   изделия,   издадени
от производителите, протоколите от лабораторни изпитвания на материалите (ако
има такива) и съответствието на показателите на материалите с изискванията на
проекта

- актовете   за   приемане   на   скритите  работи   при   изпълнението   на  настилките,
съдържащи и условията, при които те са изпълнени, протоколите за изпитване на антистатичните качества и електропроводимостта (ако в проекта се предвижда изпълнение на електропроводимостта или антистатични подови настилки).

VIII.  Бояджийски работи

1.  Материали

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняваме

трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали:

БДС 608-81 - Безир ленен

БДС 1754-81 -Лакове маслено-смолни "Бернщайн", КФ-21 и КФ-22

БДС 1993-75 -Лак маслено-смолен. Шлайфан, КФ-23 и КФ-24   БДС 2040-81 – Лак

асфалтов БТ-12

БДС 2421-78 - Пигменти неорганични. Червена железооксидна

БДС 2403-78 - Пигменти неорганични.Берлинска синя

БДС 2562-81 - Бои блажни ПФ-21 и ПФ-22

БДС 2701-81 - Кит маслен за черни метали МН-001

БДС 2754-77 - Китове нитроцелулозни НЦ-001 и НЦ-002

БДС 2910-81 - Емайллакове нитроцелулозни НЦ-11

БДС 2933-75 - Емайллакове алкидни ПФ-11, ГФ-11 и ПФ-12

БДС 3799-77 - Пигменти неорганични. Черна железооксидна

БДС 3913-69 - Грунд безирен за дърво

БДС 1П 75-76 - Бои минерални. Жълта желязооксидна

БДС 12427-74 - Кит бързосъхнещ за дърво МС-001

БДС 12725-75 - Емайллакове алкидностиролни МС-21

БДС 12726-75 - Емайллакове хлоркаучукови КЧ-71

БДС 13122-75 - Емайллакове епоксидни ЕП-71

БДС 13126-75 - Емайллакове перхлорвинилови ХВ-71

БДС 13139-75 - Кит алкиден ПФ-001

БДС 14141-77 - Покрития   лаковобояджийски. Подготовка на стоманените повърхности

преди боядисване

БДС 15004-80-Алкидемайллак масленозелен (защитен) ПФ 1914/16

БДС 15168-80 - Безир ал киден

При  съмнение  в  качеството (неясно  означение,  липса  на свидетелство,  по-дълго

съхраняване и др,) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания з

лицензирани лаборатории.

Изпълнение   на бояджийските работи не се допуска боядисване на фасадите при

следните атмосферни условия:

- В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от
слънчеви лъчи

- По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на
стените

- При силен вятър (над 5 м/сек.) \

- При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави,
съдържащи органични разтворители не се допуска боядисване на външни метални
повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на
въздуха над 80%.

2.   Приемане на бояджийските работи

Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на

постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с

блажни и полимерни лакове и бои.

Приемането на боядисаните дървени подове (дюшемета) се извършва не по-рано от 10

дни след нанасяне на последния пласт боя или лак.

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

- Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с
еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка.    Не се допускат петна,
ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатина,
пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.

- Повърхностите,   боядисани  с   блажни  състави,  трябва  да   имат еднакъв  вид на
повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също
наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от
боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.

- По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии
и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм.

- Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да
нямат видими фуги.

- Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат
разположение равномерно, според изискванията на проекта.

- Фладерно боядисаните повърхности трябва да имат структура, която да отговаря на
имитирания вид дърво или мрамор, съгласно проекта.

- Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. трябва да имат еднороден
рисунък. Не се допуска    наличието на пропуски,    петна,    пресичане    на линии.
Допуска се застъпване при съединяване на ивиците (при обработка с валяк и др.) до 0,5

защита на строежите (ДВ, бр.70/98 г.)

ІХ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ: -Силнотокови (осветление, контакти, технологични); -Слаботокови (ТУ, телефонизация); -Компютаризация и структурно окабеляване; -Мълниезащита и защита от пренапрежение.

1 .Силнотокови ел. инсталации

1.1.Условие за използване

1.1.1 .Осветителни тела:

-Лампи с нажежена жичка (лнж);

Когато от технологична гледна точка е недопустима употребата на разрядни лампи, т.е.

работи   се   с   материали,   за   които   е   вредно   излъчването   на   разрядни   лампи

(архивохранилища, киноапаратни);

-Когато разрядните лампи издават смущения за работата;

-Когато не може да се осигури степен на защита, съответствуваща на работната среда;

-В помещения в детски лагери (сезонни).

-Луминисцентни лампи:

Използват се предимно лампи тип БС (бяла светлина) ако няма специални изисквания

Използване на луминисцентни лампи тип ДС, с индекс на цветопредаването съгласно

БДС 1786- в помещения, при които се налага съпоставяне на цветове с високи изисквания

към цветопредаване;

Използване на лампи тип ТБС сеприлага за помещения за битови нужди.

Най-малката или средна осветеност на работната повърхност, показателя на дискомфорта

или на заслепяване, както и коефициента на пулсациите се определят по БДС 1786.

Електрическите апарати, тоководещите части и носещите ги конструкции се избират

според условията на къси съединения, съгласно БДС 1785.

При   сгради:   промишлени   или   производствени,   необитавани   постоянно  стопански

помещения, в жилищни и обществени сгради - складове	мазета,       инсталационни

етажи, подпокривни пространства се изпълняват ОТКРИТИ ел. уредби.

При непроизводствени сгради и в помещения на производствени сгради със завишени

изисквания към естетическия им вид, или по стени, които лесно се обработват (гигс,

газобетон и др.) се изпълняват СКРИТИ ел.уредби.

Съгласно ПУЕУ и Наредба № 2 /99 г. и Норми за проектиране на ел. уредби в сгради (БСА

П, III, 99 г.), изграждането на опроводяването е в защитни елементи - тръби, канали и др.,

както и с проводници директно положени в строителните елементи - улеи, канали и др.

Метода за изпитване изолациите на кабели и проводници е съгласно БДС 1986 /82 г.

1.1.2.Приемане на материалите:

Приложените типове осветителни тела да съответствуват на БДС ЕН 60 598-1, 2000;

придружени с:

-  Декларация  за съответствие  на  производителя  (или   вносителя),   което  се наблюдава чрез Наздор на пазара (т.е. Комитета по стандартизация и метрология);

- Сертификат от Органа по сертификация (акредитиран от службата по Сертификация) и издаден на база протокол от лаборатория за измервания.

При използване на вносни о.т., за които няма съответен български аналог (БДС), е възможно като се приложи определения от закона ред за влагане на вносни строителни елементи. В този случай вносителя съгласно БДС 1323 регламентира технико-експлоатационните качества на продукта.