Образец 5.1.

ОП № 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА „Доставка и монтаж на стопански инвентар за нуждите на ЦДГ „Ран Босилек” с. Полковник Желязово”, Дом за стари хора (ДСХ) гр. Крумовград” и ОДЗ „М.Палаузов” гр.Крумовград.

Предмет: „Доставка и монтаж на стопански инвентар за нуждите на Община Крумовград и звената към нея”

Местонахождение: ЦДГ с.Полковник Желязово, община Крумовград, ДСХ гр.Крумовград, ОДЗ „М.Палаузов” гр.Крумовград.

Възложител: Община Крумовград

За нуждите на ЦДГ с. Полковник Желязово е предвидено да се достави и монтира 1 бр. съдомиялна машина, за нуждите на Дом за стари хора гр.Крумовград е предвидено да се достави и монтира 2 бр. съдомиялна машина и 1 бр. автоматична пералня. За нуждите на ОДЗ „М.Палаузов” гр.Крумовград и предвидено да се достави и монтира – 2 бр. автоматични перални.

Доставката и монтажа да се извърши на място – сградата на ЦДГ с. Полковник Желязово, общ. Крумовград, сградата на ДСХ гр.Крумовград и сградата на ОДЗ „М.Палаузов” гр.Крумовград. Разходите за транспорт, доставка и монтаж са за сметка на Изпълнителя, като същите се включват в цената. При осъществяването на доставката и монтажа на стопанския инвентар, определеният изпълнител представя гаранционна карта (оригинал) на Възложителя.

| ОП- 2:Технически спецификации за доставка и монтаж на стопански инвентар |
| --- |
| Възложител: Община Крумовград |
| Позиция | Вид на доставката | Технически параметри, характеристики на доставката | Ед. мярка | К-во | Ед. цена без ДДС (лева) | Обща цена без ДДС (лева) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Съдомиялна машина | Капацитет 15 комплекта, клас А/А (енергиен/сушене), 2 стандартни кошници за съдове и прибори плюс допълнителна трета кошница за прибори, отложен старт, ½ зареждане, цвят сив, aqua stop система | бр. | 3 |  |  |
| 2 | Автоматични перални | 10 кг. сухо пране, 1400 оборота в минута, енергиен клас А+++, LCD дисплей, регулация на температурата и центрофугата, кратка програма, таймер за отложен старт, антибактериална програма | бр. | 3 |  |  |
|  | ВСИЧКО с ДДС в лева: |  |  |  |  |  |
|  | ВСИЧКО без ДДС в лева: |  |  |  |  |  |

| Дата:.......................2012 год. |  |  | ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___________________________________________ |
|  |  |  | (име и фамилия) |  |
|  |  |  | ___________________________________________ |
|  |  |  | (длъжност на представляващия участника) |